Załącznik nr 8 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonywanie usług w zakresie konserwacji, napraw oraz usuwania awarii instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze zintegrowaną automatyką w obiektach użytkowanych przez Zamawiającego oraz przyłączy i sieci sanitarnych na terenie należącym do Zamawiającego w lokalizacji Kampusów UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 i ul. Dewajtis 5 w Warszawie wraz z dostawa niezbędnych materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji usługi.

Inwestor: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Adres obiektu:	ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, 01- 938 Warszawa

Obiekty i teren Kampusów UKSW

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na obsługę techniczną w zakresie konserwacji, napraw oraz usuwania awarii instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze zintegrowaną automatyką oraz przyłączy i sieci sanitarnych w obiektach i na terenie należącym do UKSW w Warszawie.

Zamawiający  uszczegółowił  opis  przedmiotu  zamówienia  zapisami:  niniejszego  dokumentu,  Wzoru umowy (głównie § 2, § 3, § 4) oraz w załącznikach do OPZ, na który składają się:

Wykaz głównych urządzeń i systemów podlegających serwisowi i konserwacji – załącznik nr 1 A.

Wykaz urządzeń pozostających w obsłudze gwarancyjnej Gwarantów /Wykonawcy – załącznik nr 1 B.

Wykaz czynności przy wykonywaniu konserwacji i serwisu systemów i urządzeń – załącznik nr 2A – 2F.

Przykładowe wzory kart konserwacji i napraw instalacji i urządzeń – załącznik nr 3 A – 3 E.

Lista protokólarnych przeglądów konserwacyjnych – załącznik nr 4.

Mapa terenu Wóycickiego – załącznik nr 5.

Teren Kampusu UKSW Dewajtis 5 – załącznik nr 6.

Formularz zgłoszenia awarii – załącznik nr 7.

I.  Przedmiot  zamówienia  obejmuje  obsługę  techniczną  oraz  konserwację  i  serwis  systemów oraz urządzeń w budynkach i na terenie Kampusów przy ul. Dewajtis 5 oraz przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie w zakresie:

1.	instalacji centralnego ogrzewania,

2.	instalacji wodociągowej, ciepłej wody i cyrkulacji,

3.	instalacji ciepła technologicznego,

4.	instalacji gazowych,

5.	instalacji kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej,

6.	instalacji i urządzeń hydroforni wraz ze zintegrowaną automatyką,

7.	instalacji i urządzeń węzłów cieplnych wraz ze zintegrowaną automatyką,

8.	instalacji i urządzeń lokalnych kotłowni gazowych wraz ze zintegrowaną automatyką,

9.	instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji wraz ze zintegrowaną 	automatyką,

10. 	instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych freonowych,

11.	instalacji i urządzeń układów wody lodowej wraz ze zintegrowaną automatyką,

12.  	instalacji sprężonego powietrza,

13.  	instalacji przeciwpożarowych.

Do  przyłączy  i  sieci  sanitarnych,  znajdujących  się  na  terenie  Zamawiającego,  objętych zakresem niniejszego zamówienia należą:

14.  przykanaliki i sieci kanalizacji deszczowej,

15.  przykanaliki i sieci kanalizacji sanitarnej i technicznej,

16.  przyłącza i sieci wodociągowe,

17.  sieć hydrantowa zewnętrzna,

18.  przyłącza sieci cieplnej,

19.  sieci wodociągowe służące do podlewania terenu,

20.  zbiorniki p.poż.,

21.  deszczowe zbiorniki rozsączające.

II. Wykaz obiektów objętych przedmiotem zamówienia, użytkowanych przez Zamawiającego:

Kampus przy ul. Wóycickiego 1/3

1.   budynek nr 2 (kub. 118 m3, pow. użytk. 29,07 m2),

2.   budynek nr 3 (kub. 1000 m3, pow. użytk. 218,20 m2),

3.   budynek nr 4 – tylko powierzchnia wynajmowana ( pow. użytk. 332,74 m2 ),

4.   budynek nr 5a ( kub. 6385,05 m3 pow. użytk. 627,17 m2)

5.  budynek nr 5 (kub. 20100 m3, pow. użyt. 1309,82 m2)

6.   budynek nr 9 – tylko powierzchnia wynajmowana (pow. użytk. 74,10 m2),

7.   budynek nr 12 (kub. 4958 m3 , pow. użytk. 1241,32 m2 ),

8.   budynek nr 14 (kub. 7731 m3 , pow. użytk. 2155,70 m2 ),

9.   budynek nr 15 (kub. 10020 m3 , pow. użytk. 2656,86 m2 ),

10.  budynek nr 17 (kub. 7731 m3 , pow. użytk. 2132,80 m2 ),

11. budynek nr 19 (kub. 5579 m3 , pow. użytk. 1326,74 m2 ),(w budowie) termin przekazania do użytkowania  - Grudzień 2021r.

12. budynek nr 20 (kub. 1414,30 m3 , pow. użytk. 171,20 m2),

13. budynek nr 21 (kub. 50255,02 m3 , pow. użytk. 11570,79 m2),

14. budynek nr 23 (kub. 60500 m3 , pow. użytk. 14794,20 m2),

15. budynek nr 24 (kub. 29207,74 m3 , pow. użytk. 6507,4 m2),

16. budynek nr 25 (kub. 694,5. m3 , pow. użytk. 106,34m2),

17. teren zewnętrzny kampusu wraz z infrastrukturą techniczną w postaci – kanalizacji deszczowej, studni, wpustów, rurociągów, odwodnieni liniowych, przykanalików kanalizacji sanitarnej, przyłączy wod-kan, zasuw burzowych, systemu podlewania zieleni, polewaczek, przepompowni wód deszczowych, systemu zagospodarowania wód deszczowych, zbiorników przeciwpożarowych (UWAGA: Obsługa separatorów substancji ropopochodnych, separatorów tłuszczów i zintegrowanych osadników w zakresie przeglądów technicznych i czyszczenia oraz unieszkodliwiania odpadów nie podlega pod niniejsze Zamówienie)

Kampus przy ul. Dewajtis 5

18. budynek Rektorat (kub. 21361,5 m3, pow. użytk. 3600,0 m2),

19. budynek Łącznik (kub. 13856,0 m3, pow. użytk. 3274,0 m2),

20. budynek Nowy Gmach (kub. 17400,0 m3, pow. użytk. 3600 m2),

21. budynek EREM nr 2 (kub. 410,0 m3, pow. użytk. 55,0 m2),

22. budynek EREM nr 3 (kub. 410,0 m3, pow. użytk. 55,0 m2),

23. budynek EREM nr 8 (kub. 410,0 m3, pow. użytk. 69,0 m2),

24. parking dwupoziomowy (pow. użytk. 1480,50m2),

25. 17. teren zewnętrzny kampusu wraz z infrastrukturą techniczną w postaci – kanalizacji deszczowej, studni, wpustów, rurociągów, odwodnieni liniowych, przykanalików kanalizacji sanitarnej, przyłączy wod-kan, zasuw burzowych, systemu podlewania zieleni, polewaczek, przepompowni wód deszczowych, systemu zagospodarowania wód deszczowych, zbiorników przeciwpożarowych (UWAGA: Obsługa separatorów substancji ropopochodnych, separatorów tłuszczów i zintegrowanych osadników w zakresie przeglądów technicznych i czyszczenia oraz unieszkodliwiania odpadów nie podlega pod niniejsze Zamówienie)

III. Ogólne wytyczne dotyczące zakresu prac wykonywanych w ramach miesięcznego wynagrodzenia:

1.   Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji instalacji i sieci sanitarnych na

terenach i w obiektach należących do Zamawiającego.

2.   Utrzymanie  nieruchomości  we  właściwym  stanie  technicznym  i  estetycznym  poprzez  dbanie z należytą starannością o systemy objęte zamówieniem.

3.   Wykonywanie  przeglądów  serwisowych  oraz  utrzymywanie  w  stałej  sprawności  technicznej

instalacji i urządzeń wymienionych w załączniku nr 1A i 1B do niniejszego OPZ.

4.   Dokonywanie  napraw  i  wymiana  uszkodzonych  elementów  instalacji  i  urządzeń  sanitarnych

oraz sanitarnych sieci zewnętrznych w obiektach i na terenie należącym do Zamawiającego.

5.   Prowadzenie  obsługi  w  sposób  zapewniający  ochronę  środowiska  na  terenie  usługi  i  w  jej

otoczeniu.

6.   Dokonywanie  w  wymaganych  terminach  przeglądów  gwarancyjnych  urządzeń  sanitarnych, dla  których  Wykonawca  zobligowany jest  prowadzić  taką  usługę  –  Załącznik 1B (urządzenia pozostające na gwarancji – zakres Wykonawcy).

7.   Monitorowanie drożności oraz czyszczenie zewnętrznych studzienek kanalizacyjnych i elementów

odwodnienia terenu, t. j. korytek liniowych, wpustów czy studzienek osadnikowych lub niedrożnych przyłączy kanalizacyjnych będących własności Zamawiającego.

8.   Wykonywanie kontroli stanu technicznego i szczelności instalacji gazowych, zgodnie z przepisami prawa, nie rzadziej niż jeden raz w roku.

9.   Przekazanie Zamawiającemu dwa razy do roku, w miesiącach kwiecień i wrzesień, pisemnej oceny eksploatowanych instalacji sanitarnych oraz sanitarnych sieci zewnętrznych pod kątem sprawności przed sezonami odpowiednio letnim i zimowym.

10. Prowadzenie dokumentacji obsługi, konserwacji i napraw poprzez regularne prowadzenie Kart konserwacji i napraw dla poszczególnych urządzeń  i instalacji (Załączniki 3A- 3E).

11. Pełnienie  funkcji  koordynacyjnych  dotyczących  funkcjonowania  przedmiotowych  systemów w nieruchomościach, w tym współpraca z użytkownikami nieruchomości w sprawach dotyczących prawidłowego ich funkcjonowania oraz zgłaszanie nieprawidłowości Zamawiającemu.

12. Prowadzenie, przy udziale Zamawiającego, kart urządzeń zawierających fluorowane gazy oraz wykonywanie  kontroli  szczelności  układów  -  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  15  maja  2015  r.  o substancjach   zubożających   warstwę   ozonową   oraz   o   niektórych   fluorowanych   gazach cieplarnianych Dz. U. 2015, poz. 881.

13. Współpraca i wymiana informacji ze służbami technicznymi i administracyjnymi Zamawiającego oraz natychmiastowe powiadamianie Zamawiającego o zaistniałych awariach.

14. Dokonywanie odczytów stanów liczników i podliczników ciepła, wody i gazu, zainstalowanych w obiektach i na terenach użytkowanych przez Zamawiającego – w każdym ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego   oraz   przekazywanie   zestawienia   w   formie   pisemnej   osobie   nadzorującej wykonanie  umowy  ze  strony  Zamawiającego.  W  przypadku  utraty  legalizacji  urządzenia, Wykonawca  zobowiązany  jest  do  powiadomienia  Zamawiającego  o  konieczności  wymiany licznika.

15. Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania w każdym czasie od przedstawicieli Zamawiającego zgłoszeń dotyczących pracy instalacji i urządzeń w zakresie ich regulacji, zmian nastaw, dokonania sprawdzeń, włączeń lub wyłączeni, kierowanych za pośrednictwem środków przekazu telefonicznego, mailowego lub ustnego. W przypadku realizacji w/w zgłoszeń Wykonawcę obowiązuje czas rozpoczęcia działań dotyczących zgłoszenia zgodnie z kryterium „czas reakcji” wskazanym w ofercie.

IV.  Wymagania, które należy uwzględnić w zakresie przedmiotowej usługi:

1.   Zakupu materiałów potrzebnych do wykonywania przedmiotowej usługi dokonuje Wykonawca (ze środków własnych), na podstawie oferty zaakceptowanej przez Zamawiającego. W przypadku gdy   oferta   przedstawiona   przez   Wykonawcę   jest   droższa   od   oferty   uzyskanej   przez Zamawiającego  od  innego  podmiotu,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zakupu  materiałów zgodnych  z  dyspozycją  Zamawiającego.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zakupu materiałów do naprawy we własnym zakresie, co związane będzie z koniecznością dokładnej specyfikacji żądanego materiału przez Wykonawcę. Rozliczenie kosztów za zakup materiałów potrzebnych  do  usunięcia  awarii  /  naprawy  następuje  nie częściej niż  raz w  miesiącu  na  podstawie  faktury wystawionej przez Wykonawcę.

2.   Koszty materiałów i części koniecznych do usługi konserwacji, usunięcia awarii, wymiany i naprawy instalacji oraz sieci sanitarnych będą wyceniane na podstawie średnich cen określonych w Biuletynie SEKOCENBUDU za dany kwartał, lub na podstawie faktur zakupu od producenta.

Zamawiający dysponuje w ramach zamówienia maksymalną ryczałtową kwotą na niezbędne materiały do wykonywania usługi konserwacji w wysokości 144 539,38 brutto do wykorzystania w trakcie całego okresu realizacji umowy. Powyższa kwotę należy doliczyć do oferty jako wartość niezmienną.

3.   Materiały  stosowane  do  naprawy  i  konserwacji  powinny  odpowiadać  wymogom  wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

4.   Na wymienione części lub urządzenia Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej rocznej gwarancji od momentu ich montażu, ale nie krótszej niż gwarancja producenta.

5.   Wykonawca winien pokryć koszty napraw uszkodzonych lub zniszczonych ścian, tynków, ścianek G-K, okładzin, zdjęcie i montaż sufitów podwieszanych itp. dla doprowadzenia pomieszczeń do stanu pierwotnego po pracach wykonywanych w ramach niniejszej umowy.

6.   Wykonawca po upływie Gwarancji na urządzenia zainstalowane i obecnie serwisowane przez Gwarantów w Kampusach UKSW, przejmuje je do konserwacji i obsługi zgodnej z przepisami oraz kartami DTR urządzeń bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykaz urządzeń – załącznik nr 1 A i 1 B.

7.   W czasie trwania gwarancji na instalacje i urządzenia, Wykonawca wykonuje prace konserwacyjne w taki sposób, aby ich gwarancja została zachowana.

8.   Wykonawca zobowiązuje się wykonywać konserwację i naprawy przy użyciu własnych środków

konserwujących, narzędzi  i urządzeń.

9.   Wszystkie próby techniczne wynikające z zakresu konserwacji i serwisu Wykonawca wykonuje na własny koszt.

10. Dojazdy  do  obiektów  Zamawiającego,  wykonywanie  prac  w  dni  wolne  od  pracy,  transport materiałów  i  części  zamiennych,  koszty  najmu  maszyn  i  urządzeń  niezbędnych  do  realizacji przedmiotu  zamówienia w tym także koszty utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac konserwacyjnych  nie  podlegają  oddzielnej  wycenie  i  ujęte  są  w  kwocie  miesięcznego wynagrodzenia.

11. Wykonawca   zobowiązuje  się   wykonywać   wszelkie   zalecenia   i  dostosować   wykonywanie przeglądów  i  konserwacji  do  nowych  przepisów  ogłoszonych  przez  ustawodawcę  w  trakcie trwania umowy konserwacji.

12. Wymagana  jest  stała  obecność, potwierdzona podpisem na liście obecności w  dni  robocze, w  godzinach 7.00 – 16.00,  w  obiektach Zamawiającego:

• co najmniej 1 pracownika wyznaczonego do wykonania usługi – na terenie Kampusu przy ul. Dewajtis 5,

• co najmniej 1 pracownika wyznaczonego do wykonania usługi – na terenie Kampusu przy ul. Wóycickiego 1/3.

UWAGA: Jeżeli w trakcie wykonywania obowiązków wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, będą występowały prace niebezpieczne bądź prace, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, będą  one obligatoryjnie wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz.288). Nie dopuszczalne jest przesuwanie pracowników między Kampusami przy ul. Wóycickiego i ul. Dewajtis w sposób nie zapewniający stałej obecności co najmniej jednego pracownika na danych kampusach.

13. Wymagana  jest  stała  dostępność  Wykonawcy  pod  podanym  przez  niego  numerem  telefonu i gotowość serwisowa przez 7 dni w tygodniu bez ograniczeń godzinowych.

14. W przypadku awarii Wykonawca przystąpi do jej usunięcia natychmiast lub poza dniami roboczymi najpóźniej w ciągu czasu określonego w Ofercie (kryterium czas reakcji) od otrzymania zgłoszenia.

15. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia planów czynności obsługi oraz planów przeglądów

urządzeń i przedłożenia ich Zamawiającemu w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy.

16. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  sporządzania  raportów  ze  stanu  urządzeń  i  koniecznych planowanych  remontów  w  terminach:  1  miesiąc  po  przyjęciu  obsługi,  3  miesiące  przed zakończeniem każdego roku kalendarzowego i 30 dni przed zakończeniem umowy realizowanej w ramach niniejszej usługi.

17. Konieczność   wymiany   urządzenia   może   być   poprzedzona   wymaganiem   Zamawiającego o  dostarczenie  niezależnej  opinii  serwisu  producenta.  Jeżeli  serwis  potwierdzi  konieczność wymiany, koszty związane z opinią pokrywa Zamawiający. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

18. Z chwilą wprowadzenia Wykonawcy na teren wykonywania usługi, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  za	szkody  i  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków  na  osobach  i  mieniu Zamawiającego  i  osób  trzecich,  spowodowane  działaniem  własnym  lub  jego  pracowników i pracowników podwykonawców.

19. Wykonawca każdorazowo przystępując do wykonania usług dla Zamawiającego winien wykonać i  utrzymać  na  swój  koszt  zabezpieczenie  terenu,  mienia  i  osób  oraz zapewniać  warunki dla przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pracy.

20. Odpady powstałe na skutek prowadzonej przez Wykonawcę usługi powinny być utylizowane na bieżąco na koszt Wykonawcy w ramach pełnionej usługi.

21. Do codziennych obowiązków Wykonawcy, poza wyżej opisanymi oraz określonymi w załącznikach nr 2A do 2F, należeć będzie:

a)  zapoznawanie się z uwagami odnośnie zauważonych uszkodzeń zapisanych w rejestrach awarii znajdujących się w dyspozytorni BMS,

b) kontrola alarmów sygnalizowanych w systemach działających na budynkach,

c)  sprawdzanie systemów pod względem ich gotowości i sygnalizacji uszkodzeń,

d) sprawdzanie  i   utrzymywanie  należytej  czystości  pomieszczeń  technicznych  i  urządzeń będących przedmiotem konserwacji.

22. Wykonawca zobowiązany jest poza bieżącym i regularnym prowadzeniem kart konserwacji i napraw urządzeń i instalacji, do sporządzania protokołów z obowiązkowych czynności konserwacyjnych i serwisowych w ramach świadczonej usługi wymienionych w Załączniku nr 4.

23. Pracownicy Wykonawcy znajdujący się na obiekcie winni posiadać ubrania robocze, na których widoczny będzie znak firmy Wykonawcy.

V.   Przeglądy serwisowe

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  przeglądów  serwisowych  oraz  utrzymywania w stałej sprawności technicznej instalacji i urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 A (po zakończeniu okresu gwarancji także w załączniku nr 1B).

2.  Przeglądy  i  czynności  serwisowe  systemów  i  urządzeń  wymagane  odpowiednimi  przepisami muszą być przeprowadzane zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez producentów urządzeń (DTR), polskimi normami, oraz przepisami o ochronie pożarowej, załącznikiem nr 2 A do 2 F, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

3.  Wykonawca w zakresie umowy musi zapewnić przeglądy serwisowe kotłów gazowych, wykonywane przez autoryzowany serwis producenta.

VI.  Awarie

1.  Wykonawca  zapewni  całodobowe  pogotowie  techniczne  7  dni  w  tygodniu  z  czasem  reakcji zgodnym w Ofercie (kryterium czas reakcji), tzn. po zgłoszeniu awarii na telefon alarmowy, na obiekt winien przybyć pracownik Wykonawcy i dokonać analizy uszkodzenia, zabezpieczyć lub usunąć przyczynę awarii oraz sporządzić protokół, w którym będzie podana: data i godzina zgłoszenia awarii, data i godzina sporządzenia protokołu, rodzaj lub opis awarii zgodny ze zgłoszeniem, diagnoza i zalecenia, opis skutków awarii, podpis i nazwisko osoby sporządzającej protokół.

2.  Wykonawca   przed   przystąpieniem   do   usunięcia   skutków   awarii   zobowiązany   będzie do powiadomienia Zamawiającego o kosztach naprawy oraz uzyskania jego akceptacji na zakres i koszt naprawy.

3.  Z tytułu usunięcia awarii Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

4.  Wykonawcy przysługuje zwrot kosztów zakupionych materiałów do usunięcia awarii.

5.  W przypadku urządzeń znajdujących się na gwarancji Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (w terminie podanym w pkt 1) po stwierdzeniu, że awaria dotyczy takich urządzeń, zawiadomić o tym Zamawiającego.

6.  W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia Wykonawca ma obowiązek przystąpić do naprawy lub zabezpieczenia urządzeń bez wymaganej zgody Zamawiającego.

7.  Jeżeli awaria może spowodować powstanie strat materialnych lub zagrożenie zdrowia i życia osób znajdujących  się  w  budynkach  UKSW  Wykonawca  zobowiązany  jest  podjąć  działania,  aby zabezpieczyć  osoby,  urządzenia  i  zminimalizować  szkody  –  dotyczy  to  również  urządzeń będących na gwarancji.

Okres realizacji usługi to 24 miesiące od daty podpisania Umowy.

VII.   Załączniki do OPZ:

1.  Nr 1 A - Wykaz głównych urządzeń i systemów podlegających serwisowi i konserwacji;

2.  Nr 1 B - Wykaz urządzeń pozostających na gwarancji objętych konserwacją;

3.  Nr  2  A –  2  F:  wykaz czynności  przy wykonywaniu  konserwacji i  serwisu systemów  i  urządzeń sanitarnych:

• 2 A – zakres: instalacja co, zw, cw, ct,•  2 B – zakres: instalacja kanalizacji,

• 2 C – zakres: instalacja chłodu,

• 2 D – zakres: wentylacja i klimatyzacja z automatyką,

• 2 E – zakres: węzeł cieplny,

• 2 F – zakres: kotłownia gazowa.

4. Przykładowe wzory kart konserwacji i napraw instalacji i urządzeń – załącznik nr 3 A – 3 E.

5. Lista protokólarnych przeglądów konserwacyjnych – załącznik nr 4.

6. Mapka kampusu UKSW Wóycickiego 1/3 z zaznaczonymi obiektami podlegającymi usłudze konserwacji – załącznik nr 5.

7. Mapka kampusu UKSW Dewajtis 5 z zaznaczonymi obiektami podlegającymi usłudze konserwacji – załącznik nr 6.

8.  Nr 7 – Formularz zgłoszenia awarii.